## Slide 1: Laboratório de Hardware
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Ms. José Geraldo de Moraes - http://lattes.cnpq.br/3313135299163906

## Slide 2: Laboratório de Hardware
  Roteiro
    Introdução
    Microcontroladores
    O que é o Arduino
    O Hardware
    O Software
    IDE do Arduino
    Fritzing

## Slide 3: Introdução
Antigamente os hardwares eram criados do zero, os circuitos eram desenvolvidos para uma aplicação especifica.
O surgimento de microcontroladores facilitou-se muito a criação de softwares que dizem ao hardware o que fazer com apenas com alguns comandos.

## Slide 4: Utilização de Microcontroladores
Automação
Mecatrônica
Robótica
Medicina
Aeronáutica
Entretenimento

## Slide 5: O que é o Arduino ?
  Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open-source baseada em hardware e softwares flexíveis e fáceis de usar.
  O projeto do Arduino teve início em 2005 na cidade de Ivrea, Itália, elaborado por Massimo Banzi e David Cuartielles.
  O Arduino é composto por uma placa com microcontrolador Atmel AVR e um ambiente de programação baseado em Wiring e C++.

## Slide 6: Por que utilizar o Arduino nas aulas ?
Arduino é uma placa de prototipagem de hardware e software open source.
Podemos programar o Arduino para realizar as mais diversas tarefas como por exemplo programar sensores, controlar motores, lâmpadas, etc.
Arduino é Fácil de começar. Com uma placa, um cabo USB, e o software correto, já pode-se rodar exemplos.
É multiplataforma. Roda em qualquer S.O.
Baixo custo. O Kit custa cerca de R$ 100,00.

## Slide 7: O Hardware do Arduino
Possui todos componentes necessários para a maioria dos projetos;
Contém uma eletrônica que permite usar a placa com diversas fontes de energia, baterias e fontes de alimentação;
Permite o acoplamento de circuitos externos através de pinos de conexão em posições padronizadas;
A eletrônica é baseada em componentes de fácil obtenção, inclusive no mercado brasileiro;
A placa é programada, ou seja, escrevemos um software que ficará embutido no chip controlador (firmware)

## Slide 8: O Hardware do Arduino

## Slide 9: Alimentação do Arduino
O Arduino pode ser alimentado pela porta USB ou por uma fonte externa DC. ◦ A recomendação é que a fonte externa seja de 7 V a 12 V e pode ser ligada diretamente no conector de fonte ou nos pinos Vin e Gnd.

## Slide 10: Portas Digitais no Arduino
São portas que permitem a entrada e/ou saídas de dados. Essa porta assume 2 estados, 0V ou 5V, ou melhor, Desligado ou Ligado, ou melhor ainda, LOW ou HIGH (nível lógico).Ex.:

## Slide 11: Portas Analógicas no Arduino
Ao contrário das portas Digitais no Arduino, as portas analógicas só aceitam entradas de dados, podendo ser exibidos diferentes valores de tensão, estando entre 0V e 5V.Ex.:
Os valores lidos em uma porta analógica variam de 0 a 1023 (10 bits), onde 0 representa 0V e 1023 representa 5V.

## Slide 12: Portas PWM no Arduino
As portas PWM (Pulse Width Modulation, do inglês Modulação por Largura d Pulso) se diferenciam das portas digitais binárias pois podem trabalhar não apenas com as tensões 0V e 5V, mas com uma escala que vai de 0 a 255 entre essas tensões, onde o '0' quer dizer 0V e '255' quer dizer 5V.
Ou seja, as portas PWM permitem obter resultados analógicos com meios digitais e são capazes de controlar a potência de saída de um sinal. Pode se controlar, por exemplo, a potência em um Led, permitindo aumentar ou diminuir sua intensidade luminosa.

## Slide 13: O Hardware do Arduino
Shield’s – Placa de expansão, intuito é agregar funcionalidade que o Arduino por si só não tem.
Exemplo!

## Slide 14: O que é Arduino?
Datasheet, ou Folha de Dados é um documento na forma de uma ficha técnica que apresenta de forma detalhada todos os dados e características técnicas de um hardware utilizado como expansão dos recursos do Arduino;

## Slide 15: O Software
A IDE (integrated development environment) do arduino é um software que deve ser executado em um computador para criar um programa no qual será "instalado" na placa do Arduino e dirá a mesma o que deve ser feito.
  Depois de criar o programa e compilar usando a IDE, o código gerado é enviado para a placa onde é gravado dentro do chip controlador. Esse software que roda na placa chama-se FIRMWARE
A programação no Arduino é realizada em linguagem C e é compilada para uma linguagem de máquina.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 16: Conhecendo a IDE
1- Verificar: Compila e aprova seu código.
2- Upload: Envia seu código para a placa.
3-Novo: Este botão abre uma nova aba da janela de código.
4- Abrir: Este botão abre um esboço existente.
5- Salvar: Salva o código.

## Slide 17: Conhecendo a IDE
6 – Serial Monitor: Abre uma janela e exibe informações transmitidas pela serial que a placa esta enviando. È muito útil para detecção de possiveis erros.
7- Mostra o nome do Sketch em que se está trabalhando.
8- Esta é a área onde você compõe o código.
9- Local onde a IDE informa se houve algum erro no código.
10- Mostra mensagens informando erros.
11- Mostra qual a placa e porta está utilizando.

## Slide 18: O Software
Bibliotecas: arquivos que contêm exemplos e funções prontas, para facilitar nossa vida na programação de sensores e atuadores. Se encontra no GitHub.

## Slide 19: O Software
Descubra qual porta serial foi atribuida a sua placa.

## Slide 20: Protoboard
Protoboard, ou breadboard ,em inglês, é uma placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais.

## Slide 21: Jumpers
Jumper é um pequeno condutor utilizado para conectar dois pontos de um circuito eletrônico. MxM, MxF, FxF.

## Slide 22: Antes de programar, vamos documentar!
Alguém já ouviu falar em Fritzing?

## Slide 23: Antes de programar, vamos prototipar!
Fritzing é uma plataforma open source utilizado para modelagem dos nossos projetos, ele dispõe de todos os arduinos do mercado e vários sensores/atuadores.
Download : http://fritzing.org/download/