## Slide 1: Laboratório de Hardware
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Ms. José Geraldo de Moraes - http://lattes.cnpq.br/3313135299163906

## Slide 2: Laboratório de Hardware
  Roteiro
    Relembrando…
    Programando em Arduino
    Monitor Serial
    Projetos

## Slide 3: Relembrando...
O que é o Arduino (Hardware e Software)
Alimentação do Arduino
Portas Digitais, Analógicas e PWM
IDE do Arduino
Protoboard
Fritzing
Programa com Led

## Slide 4: Programando no Arduino
  As duas principais partes (funções) de um programa desenvolvido para o Arduino são:
  setup(): onde devem ser definidas algumas configurações iniciais do programa. Executa uma única vez.
  loop(): função principal do programa. Fica executando indefinidamente.
  Todo programa para o Arduino deve ter estas duas funções.

## Slide 5: Exemplo funções setup() e loop()...

## Slide 6: O Monitor Serial
O monitor serial é utilizado para comunicação entre o Arduino e o computador (PC).
O monitor serial pode ser aberto no menu tools opção serial monitor, ou pressionando as teclas CTRL + SHIFT + M.
As principais funções do monitor serial são: begin(), read(), write(), print(), println() e available().

## Slide 7: Exemplo : Imprimindo uma msg no Monitor Serial

## Slide 8: Projeto – blinkproto.ino
Descrição: Vamos reproduzir o exemplo da aula passada(blink.ino), agora com protoboard, led e jumpers.
Componentes necessários:
  1 Led (qualquer cor)
  protoboard
  jumpers
  Usar pino digital 13
Prototipar no Fritzing.

## Slide 9: Projeto – blink5leds.ino
Descrição: Vamos incrementar o exercício anterior, adicionando mais 4 leds, totalizando 5 leds na protoboard. O programa deve acender ao mesmo tempo os 5 leds.
Componentes necessários:
  5 Leds
  1 protoboard
  jumpers
Prototipar no fritzing

## Slide 10: Projeto – blink5ledseq.ino
Descrição: Criar uma sequencia de leds acendendo, ou seja, o primeiro led acende em 200Miliseg e apaga em 200Miliseg, o segundo acende em 200Miliseg e apaga em 200Miliseg, assim por diante até o quinto led.
Componentes necessários:
  5 Leds
  Jumpers
  protoboard
Prototipar no fritzing