## Slide 1: Sistemas Operacionais i
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Ms. José Geraldo de Moraes - http://lattes.cnpq.br/3313135299163906

## Slide 2: Roteiro
  Revisão sobre Hardware
    Arquitetura de um Computador
    Processador
    Memória Principal
    Memória Cache
    Memória Secundária
    Barramento
  Técnica Pipelining
  Ativação do SO

## Slide 3: Arquitetura de um Computador
  Todo hardware é composto de:
  Processador (CPU), Memória, Periféricos (I/O), Barramento (bus)
  Cada periférico tem seu controlador
  A comunicação entre todos os elementos se dá pelo barramento

## Slide 4: Arquitetura de um Computador

## Slide 5: Processador
  Composto de :
    Unidade de Controle (UC) – Responsável por gerenciar as atividades de todos os componentes do computador. (Ex.: Gravação de dados, busca de instruções na memória);
    Unidade Lógica e Aritmética (ULA) – responsável pela realização das operações lógicas (and, or... ) e aritméticas (+-/*).

## Slide 6: Processador
  Registradores – Dispositivos com a função de armazenar dados temporariamente. Funciona como uma memória de alta velocidade interna.
  Alguns tipos de registradores :
    CI(Contador de Instruções) ou PC(Program Counter) – Contém o endereço da próxima instrução que o processador deve buscar e executar.
    AP ou SP (stack pointer) – Contém o endereço da memória do topo da pilha.
    PSW (registrador de status) – Responsável por armazenar informações sobre a execução de instruções.

## Slide 7: Processador
  Do ponto de vista da UCP, um processo executa instruções do seu repertório em alguma sequência ditada pelos valores do registrador PC ( program counter).

## Slide 8: Memória Principal
  Ex.: Memória principal com 64 Kbytes
Formada por um conjunto de células, onde cada célula possui um determinado nr. De bits (08, 16, 32...);
O acesso ao conteúdo de uma célula é realizado através da especificação de um número chamado endereço (espaço de endereçamento

## Slide 9: O Gargalo de Von-Newman
  Modelo de Von-Newman apresenta um problema estrutural chamado Gargalo de Von-Newman. Este problema acontece devido ao elevado tráfego de dados e informações entre a UCP e a MP.

## Slide 10: Memória Cache
  Para amenizar o problema GVN, criou-se a Memória Cache, Memória Volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento;
  Utilizada para minimizar a disparidade existente entre a velocidade com que o processador executa instruções e a velocidade com que os dados são acessados na memória principal;
  Alto custo;
  Cache hit (dado na memória cache), e cache miss ( dado na memória principal).

## Slide 11: Memória Secundária
  Memória não Volátil de baixa velocidade, porém com grande capacidade de armazenamento;
  O acesso à memória secundária é da ordem de milissegundos, enquanto o acesso À memória principal é de nanossegundos;
  Baixo custo;
  Exemplos : ??

## Slide 12: Relação entre os Dispositivos de Armazenamento

## Slide 13: Típica hierarquia das Memórias
Obs.: Os números são aproximações

## Slide 14: Dispositivos de E/S
  Memória secundária
    Discos;
    Fitas magnéticas;
  Interface usuário-máquina
    Teclados;
    Monitores;
    Impressoras;
    Plotters.

## Slide 15: Barramentos

## Slide 16: Barramentos de E/S

## Slide 17: Barramento de Backplane
Recebe este nome porque geralmente é construído em uma estrutura de interconexão no chassi (backplane). Processador, memória e placas de I/O são plugadas no backplane usando este barramento para comunicação

## Slide 18: Pipelining
  Técnica que permite ao processador executar múltiplas instruções em estágios diferentes. O conceito se assemelha ao de uma linha de montagem, onde uma tarefa é dividida em subtarefas, executadas dentro da linha de produção.
  Técnica de paralelismo mais utilizada para aumentar o desempenho dos sistemas computacionais, pois aumenta o número de instruções executadas simultaneamente e a taxa de instruções iniciadas e terminadas por unidade de tempo.

## Slide 19: Pipelining – Produção de Automóveis

## Slide 20: Pipelining em quatro estágios

## Slide 21: Ativação / Desativação do SO
  Quando o computador é iniciado, o BIOS começa a executar, verificando se todos os componentes estão instalados e respondendo corretamente
  “Boot”; processo de inicialização do computador / SO;
  Bootstrap: programa que faz a carga na MP (RAM) da parte inicial do SO, inicializando-se assim o computador;
  Após o bootstrap, o controle do computador é transferido, e o computador fica disponível ao usuário;
  O Bootstrap fica localizado em um bloco específico do disco (boot block).

## Slide 22: Ativação / Desativação do SO
Windows

## Slide 23: Ativação / Desativação do SO

## Slide 24: Atividades
  ( Prova: FCC - 2007 - MPU - Analista de Informática - Desenvolvimento de Sistemas / Sistemas Operacionais / Conceitos Básicos; )
  NÃO é um componente dos sistemas operacionais:
  a) bootstrap.
  b) scheduler.
  c) kernel.
  d) shell.
  e) GUI.