## Slide 1: Sistemas Operacionais I
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Prof. Ms. José Geraldo de Moraes - http://lattes.cnpq.br/3313135299163906

## Slide 2: Roteiro – Sistemas de Arquivos
  Introdução
  Arquivos
    Organização de Arquivos
    Métodos de Acesso
    Operações de Entrada/Saída
    Atributos
  Diretórios
  Gerência de Espaço Livre em Disco
  Gerência de Alocação de Espaço em Disco
  Proteção de Acesso
  Tipos de File Systems

## Slide 3: Introdução
  O Sistema de Arquivos é a parte mais visível do Sistema Operacional para o usuário
  Cria um recurso lógico a partir de recursos físicos através de uma interface coerente e simples, fácil de usar
  Mecanismo para armazenamento e acesso a dados e a programas nas unidades de Armazenamento (Discos, Pen-Drives, etc.)
  Duas partes básicas:
    Arquivos
      Armazenamento de dados e de programas
    Diretórios
      Organização e informações sobre arquivos

## Slide 4: Objetivos do Sistemas de Arquivos
  Fornecer mecanismos para usuários manipular arquivos e diretórios
  Garantir a validade e coerência de dados
    Minimizar ou eliminar o risco de perda/alteração de dados
  Otimizar o acesso
  Fornecer suporte a outros sistemas de arquivos
  Suporte a vários usuários (multiprogramação)
    Uso compartilhado (proteção e acesso concorrente)

## Slide 5: Requisitos do usuário
  Cada usuário deve ser capaz de:
    Criar, apagar, ler e alterar arquivos
    Controlar as permissões de acesso a seus arquivos
    Nomear arquivos de forma simbólica
    Estruturar os arquivos de forma a adequá-los a suas necessidades específicas
      Criação de diretórios e subdiretórios
    Realizar back-ups e recuperar arquivos em caso de problemas

## Slide 6: Requisitos do Sistema Operacional
  O Sistema Operacional deve ser capaz:
    Descrever a localização de todos os arquivos e de seus atributos
      Via diretório
    Gerenciar espaço físico do disco
      Alocar blocos livres a arquivos em criação/expansão
      Liberar blocos de arquivos removidos
      Mecanismos para localizar eficientemente blocos (setores) que compõem arquivos

## Slide 7: Conceitos Básicos
  Arquivos
    Recipientes que contêm dados
  Diretórios
    Conjuntos de referências a arquivos
  Partição
    Abstração que permite a partir do disco físico criar discos lógicos

## Slide 8: Conceito de Arquivos
  Informação pode ser armazenada em diferentes tipos de mídia
    O Sistema Operacional deve oferecer uma visão uniforme da informação independente do dispositivo físico de armazenamento
      Visão lógica é o arquivo
  Arquivos são mapeados para dispositivos físicos
  Arquivos possuem:
    Nome
    Atributos
    Estrutura interna
    Tipo
    Método de acesso
    Operações

## Slide 9: Nomes de arquivos
  Quando arquivos são criados, nomes são atribuídos a esses arquivos;
  Arquivos são referenciados por meio de seus nomes;
  Tamanho :
    DOS (até 08 Caracteres)
    Windows (primeiras versões: até 260 Caracteres)
    Linux (Não há)
  Composição :
    Letras, Números, caracteres especiais (ex.: 2.DOC, aula-2.doc)
  Alguns Sistemas Operacionais são sensíveis (Case Sensitive) a letras maiúsculas e minúsculas e outros não;

## Slide 10: Nomes de arquivos
  Alguns sistemas suportam uma extensão relacionada ao arquivo:
    MS-DOS: 1-3 caracteres; suporta apenas uma extensão;
    LINUX: extensão pode conter mais de 3 caracteres;
    LINUX suporta mais de uma extensão: Ex.: exemplo.c.Z (arquivo com compressão);
    LINUX também permite que arquivos sejam criados sem extensão;
  Uma extensão, geralmente, associa o arquivo a algum aplicativo:
    .doc – Microsoft Word;
    .c – Compilador C;

## Slide 11: Extensão de Arquivos

## Slide 12: Atributos de Arquivos
  Além do nome e dos dados, todo arquivo tem outras informações associadas a ele  atributos;
  A lista de atributos varia de SO para SO;

## Slide 13: Operações de Entrada/Saida
  Rotinas de E/S : Diferentes SOs provêm diferentes operações que permitem armazenar e recuperar arquivos;
  Operações mais comuns (system calls):

## Slide 14: Organização de Arquivos
  A Organização de arquivos consiste em como os seus dados estão internamente armazenados.
    Organização não estruturada : o sistema de arquivos não impõe nenhuma estrutura lógica para os dados.
    Organização Indexada : o sistema de arquivos organiza os arquivos através de chaves de índices.

## Slide 15: Métodos de Acesso
  Forma como o Sistema de Arquivos pode recuperar / acessar dados no Disco.
    Acesso seqüencial
    Acesso direto
    Acesso Indexado

## Slide 16: Métodos de Acesso
  Acesso seqüencial : uma leitura sempre acessa o próximo registro e avança um ponteiro sobre o arquivo. O ponteiro indica qual a próxima posição a ser lida ou escrita.
    Ex.: Armazenamento em fitas magnéticas (DLT, LTO) utiliza este método.

## Slide 17: Métodos de Acesso
  Acesso direto : Permite a leitura/gravação de um registro diretamente na sua posição. Este método é realizado através do número do registro, que é a sua posição relativa ao início do arquivo.

## Slide 18: Métodos de Acesso
  Acesso indexado ou por chave: o arquivo deve possuir uma área de índice onde existam ponteiros para os diversos registros e a partir desta informação realiza-se um acesso direto.

## Slide 19: Sistema de Diretórios
  A estrutura de Diretórios é como o Sistema Operacional organiza logicamente os diversos arquivos contidos em um disco.
    Diretório de nível único
    Diretório de dois níveis
    Diretórios em forma de árvore

## Slide 20: Diretório de um único nível
  Todos os arquivos fazem parte do mesmo diretório;
  Problemas de organização no caso de muitos arquivos.
  É necessário nome único para cada arquivo.

## Slide 21: Diretório de dois níveis
  Criam-se diretórios separados para cada Usuário;
  No diretório principal mantém-se apenas os endereços dos diretórios dos usuários;
  Proteção contra acessos indevidos.

## Slide 22: Diretório estruturado em árvores
  Os usuários podem criar seus próprios sub-diretórios para organizar seus arquivos;
  A árvore possui um diretório raiz;
  Cada arquivo possui um pathname (nome do arquivo composto pelos nomes de diretórios que formam o caminho da raiz até ele).

## Slide 23: Estrutura de Diretórios - Linux
  O Sistema Operacional Linux oferece um sistema de arquivos para organizar e gerenciar seus arquivos e diretórios.
  A organização dos diretórios pode ser representada graficamente, utilizando uma estrutura em árvore hierárquica. Na figura a seguir, os diretórios são representados por ícones em forma de pastas e os arquivos por ícones em forma de documentos.

## Slide 24: Estrutura de Diretórios - Linux

## Slide 25: Estrutura de Diretórios - Windows

## Slide 26: Caminho (path) de um arquivo

## Slide 27: Gerência de Alocação de Espaço em Disco
  Alocação Contígua : Consiste em armazenar um arquivo em blocos sequencialmente dispostos no disco. Ex: arquivo com 150k, blocos de 1k, seriam alocados 150 blocos consecutivos ao arquivo;
  Simples de implementar;
  O arquivo pode ser lido de maneira eficiente;
  Problemas: determinar o tamanho do arquivo;
  Apresenta outro problema chamado Fragmentação dos espaços livres.
  Alocação contígua é viável em CD-DVD-ROMS

## Slide 28: Gerência de Alocação de Espaço em Disco

## Slide 29: Gerência de Alocação de Espaço em Disco
  Alocação Encadeada : um arquivo pode ser organizado como um conjunto de blocos ligados logicamente no disco, independente da sua localização física. Cada bloco deve possuir um ponteiro para bloco seguinte. Ex.: FAT

## Slide 30: Gerência de Alocação de Espaço em Disco
  Alocação Indexada : Técnica que mantém os ponteiros de todos os blocos do arquivo em uma única estrutura denominada bloco de índice (que deve estar na Memória) Ex. UNIX

## Slide 31: Gerência de Alocação de Espaço em Disco
  Estratégias de Alocação : No momento em que o SO deseja alocar espaço para armazenar um arquivo, pode existir mais de um segmento livre disponível com o tamanho exigido. Neste caso, é utilizada uma estratégia de alocação :
    BEST FIT
    FIRST FIT
    WORST FIT

## Slide 32: Gerência de Alocação de Espaço em Disco
  Fragmentação : Como os arquivos são criados eliminados frequentemente, os segmentos livres vão se fragmentando em pequenos pedaços por todo o disco. É necessário que seja executada uma rotina que reorganize todos os arquivos no disco de maneira que só exista um único segmento de blocos livres (desfragmentação).

## Slide 33: Proteção de Acesso
  Considerando que os meios de armazenamento são compartilhados é necessário ter mecanismos de proteção para garantir a proteção de arquivos e diretórios.
  Qualquer sistema de arquivos deve possuir mecanismos próprios para proteger o acesso as informações gravadas e o tipo de acesso é mediante concessão ou não de acessos que podem ser realizados como a leitura (read), gravação (write), execução (execute) e eliminação (delete).
  Existem diferentes mecanismos e níveis de proteção, cada qual com suas vantagens e desvantagens – para cada tipo de sistema, um modelo é mais adequado do que o outro.

## Slide 34: Proteção de Acesso
  Senha de Acesso : É bastante simples e se resume ao usuário ter conhecimento da senha e a liberação do acesso ao arquivo concedida pelo sistema.
  Cada arquivo possui apenas uma senha, o acesso é liberado ou não na sua totalidade.
  Não é possível determinar quais tipos de operações podem ou não ser concedidas e outra desvantagem é a dificuldade de compartilhamento já que todos os demais usuários deveriam ter conhecimento da senha.

## Slide 35: Proteção de Acesso
  Senha de Acesso : É bastante simples e se resume ao usuário ter conhecimento da senha e a liberação do acesso ao arquivo concedida pelo sistema.
  Cada arquivo possui apenas uma senha, o acesso é liberado ou não na sua totalidade.
  Não é possível determinar quais tipos de operações podem ou não ser concedidas e outra desvantagem é a dificuldade de compartilhamento já que todos os demais usuários deveriam ter conhecimento da senha.

## Slide 36: Proteção de Acesso
  Proteção por grupos de usuários : Este tipo de proteção tem como princípio a associação de cada usuário do sistema a um grupo. Os grupos são criados com o objetivo de compartilhar arquivos e diretórios.

## Slide 37: Proteção de Acesso
  Lista de Controle de Acesso : (ACL) consiste em uma lista associada a cada arquivo, onde são especificados quais os usuários e os tipos de acesso permitido.

## Slide 38: Proteção de Acesso - Linux
  O Sistema Operacional Linux incorpora uma estrutura de três camadas para definir quem tem acesso a cada arquivo e diretório:
  user / owner- representa o proprietário do arquivo group - representa o grupo que pode ter acesso ao arquivo other / all - representa todos os outros usuários do sistema

## Slide 39: Proteção de Acesso - Linux
  Há três tipos de acesso, tanto para arquivos como para diretórios:
  Read Arquivo - o conteúdo pode ser examinado Diretório - o conteúdo pode ser examinado
  Write Arquivo - o conteúdo pode ser alterado Diretório - o conteúdo pode ser alterado
  Execute Arquivo - pode ser usado como um comando Diretório - pode tornar-se o diretório de trabalho corrente

## Slide 40: Proteção de Acesso - Linux

## Slide 41: Tipos de File System
  FAT 16
  FAT32
  ISO9660
  NTFS
  ReFS
  VFS (Virtual File System)
  VFAT
  EXT (extended)
  EXT2 (second extend file system)
  EXT3
  HFS+

## Slide 42: FAT 16 (file allocation table)
  Trata-se de um sistema de arquivos de 16 bits de endereçamento, não aceita LFN (long file name) e suporta no Máximo 65.536 clusters com tamanho máximo de 32 Kbytes.
  Cluster é o menor espaço de um disco que pode ser alocado para armazenar um arquivo.
  Cada partição pode ter no máximo 2 GB, sendo que a perda de espaço no disco é muito grande.
  O Linux é compatível com o FAT16, podendo pode ler e gravar dados nesta partição.

## Slide 43: FAT 16 (file allocation table)
  Setor de boot: o setor que contém a primeira imagem a ser carregada ao boot.
  FAT (1) e FAT (2): tabela de alocação dos arquivos, espelhada.(obs: a estrutura de diretório contem os ponteiros para os blocos iniciais dos arquivos)
  Diretório raiz: ponto de entrada
  Dados: espaço para outros diretórios e arquivos

## Slide 44: FAT 32
  Suporta LFN, e clusters menores (até 4 Kbytes), permitem uma economia de 15 a 30 % de espaço em disco, porém é cerca de 6% mais lento que FAT16 e, conforme a Microsoft, é possível ter em um disco uma partição FAT32 de até 2 TB.
  Outro problema é que alguns Sistemas Operacionais não enxergam este tipo de partição.
  Taxa de fragmentação é altíssima nos dois sistemas de arquivos (FAT16 e FAT32)

## Slide 45: FAT 32
  A Microsoft estabeleceu clusters de 4 KB em partições de até 8 GB. Acima disto, o tamanho dos clusters varia de acordo com o tamanho do disco.
  Ex.: chkdsk (exibe o tamanho de clusters utilizados)

## Slide 46: NTFS
  O NTFS é um sistema de arquivos super complexo, porém bastante sofisticado e robusto. Desenvolvido para o Windows NT, este sistema foi aperfeiçoado e se encontra no Windows 2003.
  Características :
    cotas de disco,
    compactação de arquivos ,
    suporte ao Active Directory,
    criptografia
    LFS (Long File Service), responsável pelo sistema de Tolerância a Falhas.
    Nível de fragmentação baixíssimo em relação aos ancestrais e teoricamente tem suporte de até 16 Hexabytes de espaço em disco.
    Consegue se recuperar de problema no disco sem resultar em perda de dados (tolerância à falhas)

## Slide 47: NTFS
  Os clusters têm tamanhos variados de acordo com o tamanho da partição e do tipo de sistema de arquivo; podem variar desde 512 bytes até 64 kB.
  No NTFS o valor padrão de cluster é de 4 kB. O problema é que, com um número muito grande de clusters, o processamento necessário para encontrar os dados desejados passa a ser muito pesado, resultando numa queda de desempenho.

## Slide 48: Componentes - NTFS

## Slide 49: Componentes - NTFS

## Slide 50: ReFS
  O sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) é o Sistema de Arquivos mais recente da Microsoft, projetado para otimizar a disponibilidade de dados, gerenciar eficientemente a escalabilidade de grandes quantidades de dados e garantir a integridade dos dados através da chamada “resiliência” à corrupção de arquivos. O ReFS foi projetado para lidar com os novos cenários de crescimento de dados e como base para futuras inovações. Principais características :
  Modelo gravação transacional: Oferece proteção contra falta de energia.
  Reparo/autocura proativos: Deteccao de corrupcao, reparos automaticos.
  Integridade dos dados: Reduz a corrupcao de Discos.
  Disponibilidade melhorada: Reparos de Volumes ReFS enquanto ainda estao online.
  Escalabilidade: trabalha com conjunto de dados extremamente grandes.

## Slide 51: EXT3
  O EXT3 é uma evolução do EXT2 que traz novos recursos como: sistema de tolerância à falhas e recursos de journaling.
  O EXT3 passou a ser efetivamente suportado pelo kernel do Linux a partir da versão 2.4.
  O EXT3 suporta três diferentes tipos do journaling :
    Journal: grava todas as mudanças em sistema de arquivos. É o mais lento dos três.
    Ordered: grava somente mudanças em arquivos metadata (arquivos que guardam informações sobre outros arquivos). É o padrão nos sistemas de arquivos EXT3.
    Writeback: também só grava mudanças para o sistema de arquivo em metadata, mas utiliza o processo de escrita do sistema de arquivos em uso para gravação. E o mais rápido Journaling EXT3, mas o menos confiável
  sudo gedit /etc/fstab
  Acrescentar a seguinte linha :
  /dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro,atime,auto,rw,dev,exec,suid,nouser,data=writeback 0 1

## Slide 52: EXT3
  “Journaling” é um recurso que possui a capacidade de acompanhar as mudanças que são feitas no sistema de arquivos (por exemplo, gravações/atualizações de dados) antes que realmente sejam feitas.
  Essas informações que o journaling captura são então armazenadas em uma parte separada do sistema de arquivos, denominada ''Journal'' (também conhecida por "registros de log").
  Quando as informações são armazenadas no Journal, o sistema de arquivos aplica as mudanças registradas nele e então, remove as informações do Journal.

## Slide 53: EXT3
  Regra utilizada na nomenclatura
    IDE = hd,
    SCSI / SATA = sd;
    De acordo com a posição do disco ela assume uma letra, conforme a tabela abaixo:
    Fdisk = Ferramenta para criação de partições no Linux

## Slide 54: EXT3
  Diretórios importantes do Linux

## Slide 55: EXT4
Sucessor do EXT3, utiliza clusters de até 4 Kb, permite arquivos de até16 TB de tamanho. Também existe a possibilidade de criar até 64.000 subdiretórios, o dobro da capacidade do EXT3.
Consegue gerenciar partições de até 1 Hexabyte
Consegue ler e gravar em partições EXT2/EXT3 mantendo compatibilidade.
Possui suporte avançado a journaling.

## Slide 56: Revisão – Sistemas de Arquivos
O menor espaço de um disco, usado para armazenar arquivos e que recebe um único endereço, registrado na Tabela de Alocação de arquivos do disco é chamado:
  a) Trilha
  b) Cluster
  c) Sistema de Arquivos
  d) Setor
  e) Nó

## Slide 57: Revisão – Sistemas de Arquivos
Qual a implementação de diretórios é utilizada na maioria dos Sistemas Operacionais:
  a) Single Level
  b) Two Level
  c) Diretório Estruturado em árvore
  d) Estrutura de Diretório Cíclica